Наборы МАСТЕР КИТ для начинающих телеграфистов Немного истории В 1838 г. профессор живописи Нью-Йоркского университета США Сэмюэль Морзе (1791-1872 г.г.) (рис.1), занимаясь параллельно вопросами передачи информации, предложил систему кодирования букв и цифр для передачи их по проводным каналам связи, в последствие названной его именем. Все буквы, цифры и знаки препинания азбуки Морзе кодировались в виде последовательностей точек и тире [1]. К настоящему времени кодировка отдельных символов существенно изменилась, но предложенная С. Морзе система передачи осталась: точки, тире и интервалы между ними имели фиксированную длительность - длительность тире равнялась длительности трех точек или трех интервалов. Первый телеграфный ключ (рис.2) изготовил и использовал молодой, талантливый помощник С. Морзе: Альфред Вейл (1807-1859 г.г.) (рис.3) [1]. С его помощью в 1844 г. было передано первое сообщение «морзянкой» из столицы США (г. Вашингтон) в г. Балтимор [1]. Сегодня таких телеграфных ключей вы уже не встретите, они стали достоянием частных коллекционеров и музеев. Рисунок 1. Создатель телеграфной азбуки Сэмюэль Морзе. Рисунок 2. Первый телеграфный ключ. Рисунок 3. Конструктор первого телеграфного ключа Альфред Вейл. Введение Для передачи радиограмм используются два типа ключей: механический и электронный (рис.4 и рис.5) [2, 3]. В последнее время для передачи текстовых сообщений многие радиооператоры и радиолюбители применяют клавиатуру персонального компьютера и специальную «телеграфную» программу. Существуют также компьютерные программы, «расшифровывающие» коды Морзе в смысловые фразы, но никакая программа не сможет заменить профессионального радиста! Изучение азбуки Морзе лучше начать на обычном механическом ключе: формируется «почерк», легче запоминаются символы. Рисунок 4. Внешний вид механического телеграфного ключа. Рисунок 5. Внешний вид электронного ключа. А с несложным электронным устройством для изучения азбуки Морзе читатели могут познакомиться в этой статье. Генератор Морзе поможет самостоятельно изучить «морзянку»; благодаря малым размерам, автономному питанию и достаточно большой мощности его можно использовать для коллективных тренировок, в тестах и соревнованиях. Простая электрическая схема и конструкция генератора позволит собрать надежное устройство из набора МАСТЕР КИТ NM5036 даже начинающему радиолюбителю. Генератор Морзе послужит хорошим учебным пособием для изучения основ радиоэлектроники. Генератор Морзе NM5036 Для тех, кто совершает первые шаги в мир радиосвязи, предлагаемый генератор будет очень полезен. Он пригодится на занятиях по изучению азбуки Морзе и поможет получить практические навыки работы на телеграфном ключе. Небольшие размеры платы и возможность работы от батареи позволяют собрать устройство целиком в небольшом корпусе, поэтому его можно использовать не только дома, но и брать с собой на занятия в радиошколу. Генератор Морзе выполнен на основе универсальной схемы несимметричного мультивибратора (VT1, VT2). Рабочая частота мультивибратора определяется номиналами резисторов R1, R2, R3, R4 и конденсатором C1. Принципиальная электрическая схема показана на рис. 6, а фотография устройства – на рис. 7. В табл. 1 приведены технические характеристики генератора, а в табл. 2 - перечень элементов, необходимых для самостоятельной сборки генератора. Рисунок 6. Принципиальная электрическая схема. Рисунок 7. Внешний вид устройства. Таблица 1. Технические характеристики генератора Морзе. Номинальное напряжение питания, В 3,0 - 9,0 Максимальная выходная мощность, 2,0 Номинальное сопротивление нагрузки, Ом 8 - 32 Максимальный ток нагрузки, не более, А 1,0 Размер печатной платы, мм 40х30 Для питания устройства необходим источник питания, обеспечивающий выходное напряжение 3,0…9,0 В. Следует учитывать, что изменение напряжения питания приводит к изменению громкости и рабочей частоты генератора. К генератору можно подключить низкоомные головные телефоны (например, от аудиоплеера) или небольшую динамическую головку. Таблица 2. Перечень элементов. Позиция Номинал Примечание Кол R1 270 кОм Красный, фиолетовый, желтый 1 R2, R4 22 кОм Красный, красный, оранжевый 2 R3 22 кОм Красный, красный, оранжевый 1 R5 560 Ом Зелёный, голубой, коричневый 1 C1 0,01мкФ Керамический конденсаторВариант маркировки - 104 1 C2 - Не устанавливать - C3 - Не устанавливать - VT1 BC557 Корпус ТО92-1 1 VT2 BC557 Корпус ТО126Возможна замена на КТ815 1 X1 BAT/SNAP Разъем питания батареи + 9 В 1 А503 Печатная плата 40х30 мм 1 Внешний вид печатной платы А503 показан на рис. 8 и рис. 9. Рисунок 8. Внешний вид печатной платы. Рисунок 9. Вид токоведущих проводников на печатной плате. Изучаем самостоятельно азбуку Морзе Известно несколько методик изучения азбуки Морзе [2], но все они основаны на периодическом повторении каждой буквы, до полного запоминания её « мелодии». Самый лучший способ изучить «морзянку» - в радиоклубе или радиошколе оборонного спортивно-технического общества: квалифицированные тренеры в течение нескольких месяцев регулярных тренировок сделают из вас профессиональных телеграфистов. Если у вас такой возможности нет, можно научиться азбуке Морзе самостоятельно. Автору известно очень много радиолюбителей, которые успешно освоили «морзянку» самостоятельно. Для самостоятельного обучения азбуки Морзе прилагается учебная таблица 3. Таблица 3. Телеграфная азбука Морзе (ти – точка, таа – тире) Буквы русского алфавита и цифры Буквы латинского алфавита Словесное обозначение знака Морзе Слоговое обозначение знака Морзе Код Морзе: ти-точка, таа-тире, длительность тире равно длительности трёх точек А A Айда ай-даа ти-таа Б B Баки текут баа-ки-те-кут таа-ти-ти-ти В W Видала ви-даа-лаа ти-таа-таа Г G Гаражи гаа-раа-жи таа-таа-ти Д D Домики доо-ми-ки таа-ти-ти Е E Есть есть ти Ж V Иди ж сюда и-диж-сю-даа ти-ти-ти-таа З Z Закатики заа-каа-ти-ки таа-таа-ти-ти И I Иди и-ди ти-ти Й J Куда пошла ку-даа-поо-шлаа ти-таа-таа-таа К K Как дела каак-де-лаа таа-ти-таа Л L Лунатики лу-наа-ти-ки ти-таа-ти-ти М M Мама маа-маа таа-таа Н N Нету нее-ту таа-ти О O Около оо-коо-лоо таа-таа-таа П P Пила поет пи-лаа-поо-ет ти-таа-таа-ти Р R Работа ра-боо-та ти-таа-ти С S Самолет са-мо-лет ти-ти-ти Т T Так таак таа У U Убегу у-бе-гуу ти-ти-таа Ф F Филимончик фи-ли-моон-чик ти-ти-таа-ти Х H Химичите хи-ми-чи-те ти-ти-ти-ти Ц C Цапли наши цаап-ли-наа-ши таа-ти-таа-ти Ч Чаша тонет чаа-шаа-тоо-нет таа-таа-таа-ти Ш Шаровары шаа-роо-ваа-рыы таа-таа-таа-таа Щ Q Щука жива щуу-каа-жи-ваа таа-таа-ти-таа Ь X Я мягкий знак яя-мяг-кий-знаак таа-ти-ти-таа Ы Y Ты не мыта тыы-не-мыы-таа таа-ти-таа-таа Э Электроники э-лек-троо-ни-ки ти-ти-таа-ти-ти Ю Юлиана ю-ли-аа-наа ти-ти-таа-таа Я Я мал, Я мал я-маал-я-маал ти-таа-ти-таа 1 И только одна и-тооль-коо-оод-наа ти-таа-таа-таа-таа 2 Я на горку шла я-на-гоор-куу-шлаа ти-ти-таа-таа-таа 3 Ищу радиста и-щу-ра-дии-стаа ти-ти-ти-таа-таа 4 Командир полка ко-ман-дир-пол-каа ти-ти-ти-ти-таа 5 Петя петушок пе-тя-пе-ту-шок ти-ти-ти-ти-ти 6 Шестеро идут шеес-те-ро-и-дут таа-ти-ти-ти-ти 7 Дай, дай закурить даай-даай-за-ку-рить таа-таа-ти-ти-ти 8 Молоко кипит моо-лоо-коо-ки-пит таа-таа-таа-ти-ти 9 Водопроводчик воо-доо-проо-воод-чик таа-таа-таа-таа-ти 0 Ноль-то около нооль-тоо-оо-коо-лоо таа-таа-таа-таа-таа ? Вопросительный знак во-про-сии-теель-ный-знак ти-ти-таа-таа-ти-ти ! Восклицаю тебе воо-склии-ца-ю-тее-бее таа-таа-ти-ти-таа-таа . Я точка, я точка я-точ-ка-я-точ-ка ти-ти-ти-ти-ти-ти Для практического закрепления теоретических сведений рекомендуем воспользоваться этой таблицей на сайте МАСТЕР КИТ. На сайте записаны звуки генератора Морзе NM5036, а в разделе «КИТы в журналах» можно снова прочитать эту статью и прослушать звучание каждой буквы и цифры. Чтобы это осуществить, установите в компьютере звуковую карту и подключите её к колонкам или наушникам. Желаем вам успехов в изучении азбуки Морзе! Послесловие В следующем номере журнала будет опубликована статья, посвященная световым эффектам, чтобы наши читатели успели заранее подготовиться к встрече Нового 2003 года. Заключение Чтобы сэкономить время МАСТЕР КИТ предлагает набор NM5036. Он состоит из печатной платы, всех необходимых компонентов, подробного руководства по сборке и настройке. Наборы МАСТЕР КИТ для самостоятельной сборки и популярные радиолюбительские журналы спрашивайте в магазинах радиодеталей вашего города.

http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=47